OPIS

AGLOMERACJI 
JADÓW

Powiat Wołomiński

Województwo Mazowieckie

Maj, 2021r.

- WSTĘP

- Aktualny stan prawny Aglomeracji:

Aglomeracja Jadów została utworzona uchwałą nr XXVII/215/21 RADY GMINY JADÓW z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jadów.

Aglomeracja Jadów została wyznaczona zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r.

- Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 2 000 RLM

- Nazwa Aglomeracji: Jadów

- RLM proponowanej aglomeracji: 2 821

- Gminy w Aglomeracji: Jadów

- Miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Letnisko Nowy Jadów, Borzymy i Urle.

- Kanalizacja sanitarna istniejąca na obszarze proponowanej Aglomeracji, stan na 31.12.2020

| Opis | Na terenie aglomeracji |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej (w km) | 46,99 |  |  |
| Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy) | 2402 |  |
| Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji | 2 352 |  |
| Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (hotele, areszt, szpital) | 419 |  |
| Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (zbiorniki bezodpływowe) | 50 |  |
| Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków) | 0 |  |

- Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze proponowanej aglomeracji

Na obszarze aglomeracji Jadów nie planuje się żadnych inwestycji.

- Opis funkcjonujących na terenie Aglomeracji oczyszczalni ścieków

Ścieki generowane na terenie Aglomeracji Jadów oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Nowy Jadow, na obszarze gminy Jadów. Oczyszczalnia znajduje się na terenie aglomeracji

| Nazwa oczyszczalni ścieków | Nowy Jadów |
| --- | --- |
| Lokalizacja oczyszczalni ścieków | Nowy Jadów, dz. nr ew. 566/1 |
| Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków | Szerokość (N) 52,4955; Długość (E) 21,6472 |
| Bezpośredni odbiornik | Rów melioracyjny B |
| Typ oczyszczalni ścieków | Mechaniczno-Biologiczna |
| Przepustowość projektowa eksploatowanej oczyszczalni ścieków [m3/d // RLM] | 460 // 3450 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych | 0+770 |

- Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji:

- pochodzących od mieszkańców, turystów zbieranych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi: 351,4 m3/d
- dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym 4,0 m3/d

- oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) 0 m3/d

- nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej : 4,0 m3/d

Oczyszczalnia ścieków –dane za 2020 r.

| Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków |
| --- |
| Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] | 404,8 |
| Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] | 860,5 |
| Średnioroczne zawiesiny [mg/l] | 272 |
| Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] | - |
| Średnioroczne stężenie Pog [mg/l] | - |

| Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków: |
| --- |
| Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] | 12,4 |
| Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] | 57,4 |
| Średnioroczne zawiesiny [mg/l] | 9,6 |
| Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] | - |
| Średnioroczne stężenie Pog [ mg/l] | - |

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach eksploatowanych na terenie objętym projektem z wymogami przepisów polskich oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

| Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych | Wartości dopuszczalne dla RLM od 2 000 do 9 999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 |
| --- | --- |
| BZT5 | ChZT | Nog | Pog | zaw. ogólna | BZT5 | ChZT | Nog | Pog | zaw. ogólna |
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji | % redukcji |
| 12,4 | 57,4 | - | - | 9,6 | 25 | 125 | - | - | 35 |

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 2 000 do 9 999.

- Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji

Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe podłączone do kanalizacji zbiorczej.

- Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

Na oczyszczalni ścieków nie przewiduje się działań modernizacyjnych.

- Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji na dzień dzisiejszy do 2027 nie identyfikuje się powstania nowych zakładów przemysłowych.

W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej

- Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

| Strefa ochronna ujęcia wody | Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę | Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody |
| --- | --- | --- |
| Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Urle. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. LU.ZUZ.2.4100.148.2018.AK. Sokołów Podlaski dnia 17 stycznia 2020. | Zobowiązać właściciela ujęcia do : ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ,a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających ; umieszczenia na ogrodzeniu tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych . Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadza się następujące zakazy i nakazy : Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody; Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; Nakaz zagospodarowania terenu zielenią; Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody . |

- Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie aglomeracji Jadów nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary zbiorników wód śródlądowych.

- Formy ochrony przyrody

| Formy ochrony przyrody | Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody |
| --- | --- |
| Natura 2000: Ostoja Nadliwiecka Kod obszaru: PLH140032 | DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.( L 33 str. 146) Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 3827] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 9975] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016r. Poz. 2531] |
| Natura 2000: Dolina Liwca Kod obszaru: PLH140032 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Dziennik Urzędowy.( Dz.U.04.229.2313). Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 3827]. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 9975]. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016r. Poz. 2531]. |
| Otulina Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego | Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2005 r. Nr 66 poz. 1701 ze zm.) Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2006 r. Nr 172 poz. 6757 ze zm.) |
| Pomnik przyrody Lipa SW. Kazimierza Lipa drobnolistna Tilia cordata | Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 .07.2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 124. DOZ. 3638 z 31.07.2009) |
| Pomnik przyrody Wieloobiektowy | Orzeczenie Nr 11 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach z dnia 25.10.1976 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 20.12.1976 r. Nr 6, poz. 42) |

- Charakterystyka RLM dla aglomeracji

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu. Oznacza to, że przyjęto, że 1 RLM odzwierciedla ładunek ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca.

RLM od osób czasowo przebywających (tzw. zarejestrowane miejsca noclegowe) przyjęto na podstawie danych z gmin.

| L.P. | Działanie | Opis | RLM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy) | 2 402 |
| 2 |  | Liczba mieszkańców skanalizowanych | 2 352 |
| 3 |  | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji Skanalizowani | 419 |
| 4 |  | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji Brak kanalizacji | 0 |
| 5 |  | Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego | 0 |
| 6 |  | Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych | 0 |
| 7 |  | Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie | 0 |
| 8 |  | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjnych | 50 |
| 9 | 1+3+4+5+6 | RLM aglomeracji | 2 821 |
| 10 | 2+3+5 | RLM korzystająca z kanalizacji | 2 771 |
| 11 | 10/9 | % RLM | 98,2% |

- Zasięg terytorialny Aglomeracji

Aglomeracja Jadów będzie obejmować następujące miejscowości:

| Nazwa miejscowości | Nazwa gminy |
| --- | --- |
| Jadów, Nowy Jadów, Letnisko Nowy Jadów, Borzymy i Urle | Jadów |

Aglomeracja Jadów po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 2 821 RLM. Stopień skanalizowania wynosi 98,2%.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki głównie gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zawartość zbiorników okresowo wywożona jest wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

- oznaczenie granic Aglomeracji,

- oznaczenie znajdujących się na terenie Aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,

- oznaczenie granic administracyjnych,

- oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody.